| (T113-F / T113-F(N) / T113-FC) TOYOTA LAND CRUISER PRADO (120) 2002 -... г.в. TOYOTA LAND CRUISER PRADO (150) 2009 -... г.в. | Артикул | D(кН) | S(кг) | Т(кг) | С(кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T113-F | 10,8 | 100 | 2475 | 2000 |
|  | T113-FC | 5,6 | 50 | 2475 | 750 |
| D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом) S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ T — технически допустимая масса тягача | C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы |

Тягово-сцепное устройство (T113-F / T113-F(N) /T113-FC) для TOYOTA LAND CRUISER PRADO (120) / (150)  предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 2000 / 750 кг , скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств» и ГОСТ 28248-89 «Легковые автомобили. Тягово-сцепное устройство шарового типа. Основные размеры» , ГОСТ Р 53815-2010 и ОСТ 37.001.096-93 « Устройства тягово-сцепные шарового типа для буксировки караванов и легких прицепов. Общие технические требования».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип соединения: шаровой | Диаметр сцепного шара: 50 мм | Масса ТСУ, не менее: 14,5 кг |
| --- | --- | --- |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в  сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

• Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.

• Работу по монтажу  должны производить два человека, соблюдая  меры предосторожности.

• Перед установкой ТСУ необходимо снять задний бампер.

• Закрепить балку ТСУ (1) к поперечной балке болтами М12х1,25х45 (8) на штатные места .

•  Установить бампер на автомобиль.

• Закрепить кронштейн ТСУ (2.3) к лонжеронам автомобиля болтами М12х1,25х60 (9) поверх тюнингового обвеса (при отсутствии обвеса установить прокладки (4)).

•  Закрепить балку ТСУ (1) к кронштейнам (2,3) болтами М12х35 (7).

•  Окончательно протянуть все болтовые соединения.

• Установить на ТСУ съемный шар (6) и штепсельный разъем (ШР).

• Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля согласно рис 1.

• Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

|  | Контакт 1(L/1) 2(54/2G) 3(31/3) 4(R/4) 5(58R/5) 6(54/6) 7(58L/7) Цвет провода на ТСУ Желтый Белый Черный Зеленый Оранжевый Красный Синий Назначение Левый поворот Задний противотуманный Масса Правый поворот Освещение номера Стоп-сигнал Габарит |
| --- | --- |

Рис. 2 (схема обрезания металлической защиты бампера):

# Text boxes

Пакет электропроводки 	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 шт.

!

ТСУ  (T113-F/T113-F(N)/T113-FC)

для TOYOTA LAND CRUISER PRADO (120) / (150).	1 шт.

Пакет комплектующих	1 шт.